Grenoble-INP   Institut Polytechnique de Grenoble

Génie Industriel -- Filière ICL 2ème Année

Enseignement de

Management des Systèmes d’Information (MSI)

TD n° 3 : SI pour la surveillance de process industriels.

Aymen MILI, Michel TOLLENAERE

# Mise en place d’un Système d’Information pour la maîtrise des produits et des équipements dans une entreprise de semi-conducteurs (Process Control).

Préambule : Les données et procédures fournies dans cet énoncé ont été modifiées pour des clauses de confidentialité. Pour répondre à la charge de travail du TD, le sujet représente une vision très simplifiée du process control, les procédures et moyens de contrôle proposés ne reflètent pas de manière exacte la réalité industrielle »

| Dans l’industrie du semi-conducteur, le contrôle en temps réel du produit et des équipements est une tâche incontournable pour la réussite du processus de fabrication. La qualité du produit dépend fortement des paramètres de la recette (Gamme de fabrication) et des tests réalisés au cours du process. L’équipe chargée de ces contrôles et de la validation des paramètres process est nommée « Process Control Team ». Elle s’assure que le processus de contrôle des paramètres produit, recettes et équipements est opérationnel. Cette équipe occupe une fonction transversale au sein de l’entreprise. |  |
| --- | --- |

On peut classer les moyens de surveillance et de maîtrise par fonction au cours du process, sachant que nous nous intéresserons essentiellement aux 2 premières :

- FDC: contrôle statistique des paramètres équipement lors de la production de chaque plaque ; contrôle sur les équipements.

- SPC: Contrôle statistique à posteriori et ajustement des réglages équipement réalisées par des mesures sur plaques ; le contrôle s’effectue sur produits.

- Run to Run : Boucles de régulation pour ajuster les paramètres « recettes »

- MES : outil logiciel qui permet de garantir que le produit est dans les spécifications et qu’on exécute la bonne recette pour le produit.

- Recipe control system : Contrôle le contenu des recettes

- Equipment reliability management : gestion des paramètres équipement et des alarmes

En dehors du processus de fabrication, deux types de mesure électrique viennent s’ajouter afin d’identifier d’éventuels problèmes sur les puces. Les tests paramétriques PT (Parametric Tests) qui sont réalisés pour neuf puces de chaque plaque et l’EWS (Electrical Wafer Sorting) pour toutes les puces de la plaque. On peut classer ces moyens de contrôle ainsi :

Fig 1 . Exemples de moyens de surveillance et de contrôle

L’objectif de ce TD est de spécifier un système d’information permettant de gérer une partie des données Process Control. Il s’agit de la gestion de maintenance des équipements et la surveillance de la qualité des produits au cours du cycle de production.

## Premiers éléments d’analyse des processus :

### a. Gestion du parc équipements :

### La ligne de production en salle blanche est organisée en onze ateliers de production, un atelier de mesure, un atelier de tests paramétriques et un atelier de robots de manipulation. Chaque atelier a la charge d’un ensemble d’équipements qui sont classés par type.

Pour chaque type d’équipement, une stratégie FDC et SPC (plan de surveillance et maîtrise) est mise en place afin de contrôler un ensemble de paramètres produit collectés et analysés par la suite par les ingénieurs Process Control. Cette stratégie est définie en collaboration entre un ingénieur process, ingénieur équipement et le responsable FDC du process control. Une stratégie FDC consiste à collecter pour un ensemble de paramètres :

- Les date et heure de la mesure

- Equipement Type

- Equipement référence

- Paramètre mesuré

- Valeur relevée

- Ecart avec la cible

### b. Gestion de la production :

Le processus de fabrication d’une plaquette finie comprend plus de 400 opérations sur une durée moyenne de huit semaines. Les plaquettes sont chargées sur les machines via des lots stockés dans des FOUP (voir Glossaire) contenant entre 1 et 25 plaquettes chacun. Chaque plaquette possède une référence, date d’entrée en salle, référence produit et client. Le système doit permettre de tracer l’historique du passage d’un lot dans chaque atelier, le ou les équipements sur lesquels on a réalisé une étape. On suppose que le passage d’un lot sur une machine constitue une seule opération de production. Un rapport « historique lot » doit permettre au responsable de production de tracer le chemin d’un lot en salle en sélectionnant sa référence. Lors du passage du lot sur chaque chambre dans les différents ateliers, des cartes de contrôles (SPC) sont mises en place afin de surveiller la qualité du produit. Dans ce cas d’étude, on suppose que pour chaque atelier une seule carte de contrôle (ex : CC_LITHO) permet de prendre des mesures sur le lot à sa dernière étape de passage. Les données collectées par ces cartes sont analysées quotidiennement par l’ingénieur SPC du process control.

## Qualité des produits

L’amélioration de qualité des recettes se base en grande partie sur des contrôles continus des paramètres du produit. Le responsable process de chaque atelier analyse le rendement des machines en fonction des recettes. L’ingénieur SPC du process control prend en charge l’analyse des cartes de contrôle. S’il remarque des dérives (Out of Spec) ou une forte instabilité des mesures, il lance un plan de changement des paramètres de recette. La même tâche est effectuée par le responsable FDC du process control, qui lui s’occupe des paramètres collectés en temps réel et analyse de la même façon les cartes de contrôle.

## Principaux rôles et fonctions

- La machine alimente automatiquement le SI avec ses paramètres FDC.

- Une machine de test détecte le numéro de produit et alimente le SI avec les paramètres SPC du produit.

- L’opérateur surveille plusieurs machines et a accès aux paramètres FDC de son parc ainsi qu’au SPC quand il a des machines de test en responsabilité. Il peut arrêter les machines (en cas de dérive des paramètres ou pour d’autres motifs), auquel cas les produits en attente sont orientés vers une autre machine et la maintenance est notifiée.

- L’ingénieur « Contrôle Qualité » vérifie les cartes de contrôle (qu’il envoie au client),  consulte les FDC des machines et ajuste les paramètres de recette.

- L’ingénieur maintenance programme l’arrêt des machines et les remet en route après remise en état.

- L’ingénieur lancement lance les lots en production, planifie les lots sur les machines.

- L’ingénieur « produit » collecte l’historique du lot et l’envoie au client.

## Travail demandé

- Etablir les use cases de l’application informatique support au SI.

- Etablir le diagramme de séquence permettant de visualiser les cartes de contrôle SPC pour le responsable qualité.

- Idem pour les cartes FDC (surveillance des équipements).

- Etablir le diagramme de séquence permettant d’extraire tous les « hors-contrôle » d’un type de machine dans le mois précédent

- Proposez un diagramme de classe pour cette application.

## Annexe 1 : Glossaire

| FDC : Fault Détection and classification SPC : Statistical Process Control DI : Demande D’intervention OTP : Ordre de Travail Planifié Comp_MP : Compteur Maintenance Préventive FOUP : Conteneur où sont rangées les plaques au cours du cycle de production PT : Parametric Test EWS : Electrical Wafer Storage Wafer : Plaque ou plaquette | Wafer (issu de Wikipédia) |
| --- | --- |

## Annexe 2 : Extrait des Produits en cours

## Annexe 3 : Extrait des collectes de données FDC sur équipement

| Date | Heure | Equipment | Debit ChemicalZ StepW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/05/2007 | 15:05:56 | A0X23R05 | 1467,76 |
| 13/05/2007 | 15:05:57 | A0X23R05 | 1478,65 |
| 13/05/2007 | 15:05:58 | A0X23R05 | 1473,46 |
| 13/05/2007 | 15:05:59 | A0X23R05 | 1480,26 |
| 13/05/2007 | 15:06:00 | A0X23R05 | 1479,19 |
| 13/05/2007 | 15:06:01 | A0X23R05 | 1459,09 |
| 13/05/2007 | 15:06:02 | A0X23R05 | 1472,21 |
| 13/05/2007 | 15:06:03 | A0X23R05 | 1477,82 |
| 13/05/2007 | 15:06:04 | A0X23R05 | 1472,94 |
| 13/05/2007 | 15:06:05 | A0X23R05 | 1477,93 |
| 13/05/2007 | 15:06:06 | A0X23R05 | 1470,76 |
| 13/05/2007 | 15:06:07 | A0X23R05 | 1479,37 |
| 13/05/2007 | 15:06:08 | A0X23R05 | 1471,03 |
| 13/05/2007 | 15:06:09 | A0X23R05 | 1477,28 |
| 13/05/2007 | 15:06:10 | A0X23R05 | 1448,11 |
| 13/05/2007 | 15:06:11 | A0X23R05 | 1471,51 |
| 13/05/2007 | 15:06:12 | A0X23R05 | 1464,00 |
| 13/05/2007 | 15:06:13 | A0X23R05 | 1472,19 |
| 13/05/2007 | 15:06:14 | A0X23R05 | 1468,91 |
| 13/05/2007 | 15:06:15 | A0X23R05 | 1470,50 |
| 13/05/2007 | 15:06:16 | A0X23R05 | 1470,85 |
| 13/05/2007 | 15:06:17 | A0X23R05 | 1464,88 |
| 13/05/2007 | 15:06:18 | A0X23R05 | 1460,41 |
| 13/05/2007 | 15:06:19 | A0X23R05 | 1451,77 |
| 13/05/2007 | 15:06:20 | A0X23R05 | 1441,83 |
| 13/05/2007 | 15:06:21 | A0X23R05 | 1457,38 |
| 13/05/2007 | 15:06:22 | A0X23R05 | 1468,99 |
| 13/05/2007 | 15:06:23 | A0X23R05 | 1462,96 |
| 13/05/2007 | 15:06:24 | A0X23R05 | 1465,14 |
| 13/05/2007 | 15:06:25 | A0X23R05 | 1439,54 |

## Annexe 6 : Exemple de carte de contrôle SPC

# Text boxes

Process

EWS

FDC

PT

MES

SPC

Process Control

Wafer

Process & Equipment action

New limits.

1st ajustement

Initial Limit >>3Sigma

Silicium

Wafer

Fini

Rebut ou Scrap

Contrôle des

paramètres machine

Surveilla

nce des

limites de SPEC

Surveillance des

hors contrôle

Test de toutes les

puces

Tests

Paramétriques